## Slide 1
FreeRTOS核心机制
姓名：丰无界

## Slide 2
课程目标
理解 FreeRTOS 核心机制与底层原理
掌握任务调度、时间管理、同步通信等关键技术
避免常见 RTOS 开发陷阱
结合实际案例加深理解

## Slide 3: FreeRTOS
01.
RTOS 基本概念
02.
任务与调度机制
03.
时间管理
04.
任务间通信与同步
05.
内存管理
常见陷阱与调试技巧
08.
07.
钩子函数
06.
中断管理

## Slide 4: RTOS 基本概念

## Slide 5
RTOS 基本概念
RTOS vs 其它
实时性的定义：硬实时 vs 软实时
FreeRTOS 架构概览
freertos使用

## Slide 6
RTOS 基本概念
顺序执行的前后台系统
这种架构的优点是使用简单易于理解，而缺点是每个任务所占的CPU时间过长的话，会导致程序的实时性能差，就比如按键的检测等。

## Slide 7
RTOS 基本概念
时间片轮询系统
时间片轮询法相比顺序执行还是有很大优势的，既有顺序执行法的优点，也有操作系统的部分优点。
Notes: 操作系统的本身是一个比较复杂的东西，任务的管理和调度实现的底层是很复杂和困难的。但是呢，我们一般都是把操作系统本身作为一个工具一个平台，我们的目的是使用它的功能而不是开发一个操作系统。
实际上真正能使用操作系统的人并不多，反而是跑裸机的占大多数，这也和产品的具体要求有关，很多简单的系统只需要裸机即可满足。

## Slide 8
RTOS 基本概念
多任务操作系统
在一些功能复杂，逻辑控制较为困难的系统中就适合选择多任务操作系统，比如视频监控系统、无人机等等应用场景。
没有最好的软件架构(程序架构)，而是只有最合适的。因为在不同的应用场景中适合采用不同的程序设计，而单纯的去比较哪种程序架构是最好的没有什么实际的意义。

## Slide 9
RTOS 基本概念
RTOS vs 其它
RTOS：多任务、实时调度、可预测性（任务执行有规律，与及时性的区别）
裸机：简单控制，单任务，实时性差
RTOS 是为复杂系统设计，支持硬件抽象层、任务切换与中断管理
RTOS vs 裸机的对比：
裸机程序需要自己管理所有任务，RTOS 提供调度器和任务管理。

## Slide 10
RTOS 基本概念
硬实时 vs 软实时
硬实时：任务必须在规定时间内完成，否则系统不可用 ---工业控制、汽车刹车系统；
软实时：任务完成的时间要求较宽松，尽量在规定时间内完成 ---视频播放、音频处理。

## Slide 11
RTOS 基本概念
FreeRTOS 架构概览
FreeRTOS：开源、轻量、广泛应用于嵌入式系统
核心：任务管理、时间管理、同步通信、内存管理、调度器
可移植层：支持多种硬件架构（STM32、AVR、ARM、PIC）
Notes: FreeRTOS 的优点：小巧、支持多平台、功能模块化。

## Slide 12
RTOS 基本概念
FreeRTOS 使用 - 下载代码
访问 FreeRTOS 官方网站（https://www.freertos.org）
或者从 GitHub 下载源代码：https://github.com/FreeRTOS
FreeRTOS 中的部分功能模块（任务管理、内存管理、通信机制）
Notes: FreeRTOS 是开源的，下载后可以自由修改和使用。

## Slide 13
RTOS 基本概念
FreeRTOS 中的各个功能模块
这些功能模块是设计成可选的，你可以根据实际需求选择性地使用其中的一部分，而不必强制引入所有功能。
  1. 任务管理：FreeRTOS 提供了任务（Task）创建、调度、删除、挂起等功能。你可以仅使用任务管理模块来实现基于任务的调度，无需使用其他模块。
  2. 内存管理：FreeRTOS 支持多种内存管理方案（如堆、栈管理）。你可以选择是否使用它的内存分配功能，比如你可以选择自己编写内存管理代码，或者直接使用 FreeRTOS 提供的堆内存分配器。
  3. 时间管理：提供系统节拍计数、支持任务延时、软件定时机制，让任务可以基于时间进行调度或周期性执行，满足实时性需求。
  4.调度器：根据任务优先级选择下一个运行的任务、支持 抢占式调度 和 时间片轮转调度、提供任务切换机制（上下文切换）
  5.任务间通信机制：FreeRTOS 提供了多个通信机制，如消息队列、信号量、互斥量、事件组、消息流缓冲区等。这些模块可以独立于任务管理使用。你可以在任务间使用这些通信机制，但如果你的系统中不需要任务间通信，你完全可以选择不使用这些功能
  6.中断管理：提供与 ISR（中断服务例程）的交互接口（带 FromISR 后缀的 API）支持中断触发任务切换临界区管理（taskENTER_CRITICAL / taskEXIT_CRITICAL）防止竞态条件，将硬件中断与实时任务系统无缝结合，保证响应实时性
  7.钩子函数：Idle Hook：在系统空闲时执行用户代码（如省电操作）、Tick Hook：在每个系统节拍中执行用户代码
  Malloc Failed Hook：内存分配失败时触发、Stack Overflow Hook：任务栈溢出时触发，提供用户自定义扩展机制，增强系统健壮性和可调试性。
假设你只需要使用任务调度功能来并行执行一些任务，那么你可以只开启任务管理相关的功能，而不需要使用 FreeRTOS 的内存管理和通信机制。相反，如果你的应用程序中不需要多个任务并发，只需要通信机制来同步不同硬件或组件的状态，也可以仅引入信号量或消息队列模块。

## Slide 14
RTOS 基本概念
FreeRTOS 使用 - STM32 生成代码
使用 STM32CubeMX 配置 FreeRTOS
在 STM32CubeMX 中启用 FreeRTOS，配置任务、堆栈大小、优先级等
生成代码后，使用 Keil 或 STM32CubeIDE 编译和调试

## Slide 17: 任务与调度机制

## Slide 18
RTOS 基本概念
任务与调度机制
任务创建与删除
优先级与调度
任务状态转换（就绪、运行、阻塞、挂起）

## Slide 19
1，任务创建和删除的API函数（熟悉）
API函数 | 描述
xTaskCreate() | 动态方式创建任务
xTaskCreateStatic() | 静态方式创建任务
vTaskDelete() | 删除任务
任务的创建和删除本质就是调用FreeRTOS的API函数
动态创建任务
静态创建任务
任务的任务控制块以及任务的栈空间所需的内存，均由 FreeRTOS 从 FreeRTOS 管理的堆中分配
任务的任务控制块以及任务的栈空间所需的内存，需用户分配提供

## Slide 20
动态创建任务函数
BaseType_t xTaskCreate
( TaskFunction_t pxTaskCode, /* 指向任务函数的指针 */ const char * const pcName, /* 任务名字，最大长度configMAX_TASK_NAME_LEN */
const configSTACK_DEPTH_TYPE usStackDepth, /* 任务堆栈大小，注意字为单位 */
void * const pvParameters, /* 传递给任务函数的参数 */
UBaseType_t uxPriority, /* 任务优先级，范围：0 ~ configMAX_PRIORITIES - 1 */
TaskHandle_t * const pxCreatedTask /* 任务句柄，就是任务的任务控制块 */
)
返回值 | 描述
pdPASS | 任务创建成功
errCOULD_NOT_ALLOCATE_REQUIRED_MEMORY | 任务创建失败

## Slide 21
实现动态创建任务流程
1、申请堆栈内存&任务控制块内存
2、TCB结构体成员赋值
3、添加新任务到就绪列表中
2、定义函数入口参数
3、编写任务函数
用起来只需这三步
动态创建任务函数内部实现
此函数创建的任务会立刻进入就绪态，由任务调度器调度运行
1、将宏configSUPPORT_DYNAMIC_ALLOCATION 配置为 1

## Slide 22
任务控制块结构体成员介绍
typedef struct tskTaskControlBlock
{
volatile StackType_t * pxTopOfStack; /* 任务栈栈顶，必须为TCB的第一个成员 */
ListItem_t xStateListItem; /* 任务状态列表项 */
ListItem_t xEventListItem; /* 任务事件列表项 */
UBaseType_t uxPriority; /* 任务优先级，数值越大，优先级越大 */
StackType_t * pxStack; /* 任务栈起始地址 */
char pcTaskName[ configMAX_TASK_NAME_LEN ]; /* 任务名字 */
…
省略很多条件编译的成员
} tskTCB;
注意：每个任务都有属于自己的任务控制块，类似身份证
任务栈栈顶，在任务切换时的任务上下文保存、任务恢复息息相关

## Slide 23
静态创建任务函数
TaskHandle_t xTaskCreateStatic
(
TaskFunction_t pxTaskCode, /* 指向任务函数的指针 */
const char * const pcName, /* 任务函数名 */
const uint32_t ulStackDepth, /* 任务堆栈大小注意字为单位 */
void * const pvParameters, /* 传递的任务函数参数 */
UBaseType_t uxPriority, /* 任务优先级 */
StackType_t * const puxStackBuffer, /* 任务堆栈，一般为数组，由用户分配 */
StaticTask_t * const pxTaskBuffer /* 任务控制块指针，由用户分配 */
);
返回值 | 描述
NULL | 用户没有提供相应的内存，任务创建失败
其他值 | 任务句柄，任务创建成功

## Slide 24
静态创建任务使用流程
3、实现两个接口函数
2、定义空闲任务&定时器任务的任务堆栈及TCB
vApplicationGetIdleTaskMemory( )
vApplicationGetTimerTaskMemory ( )
此函数创建的任务会立刻进入就绪态，由任务调度器调度运行
5、编写任务函数
1、TCB结构体成员赋值
2、添加新任务到就绪列表中
4、定义函数入口参数
用起来只需这五步
静态创建内部实现
1、需将宏configSUPPORT_STATIC_ALLOCATION 配置为 1

## Slide 25
任务删除函数
void vTaskDelete(TaskHandle_t xTaskToDelete);
形参 | 描述
xTaskToDelete | 待删除任务的任务句柄
被删除的任务将从就绪态任务列表、阻塞态任务列表、挂起态任务列表和事件列表中移除
用于删除已被创建的任务
注意
1、当传入的参数为NULL，则代表删除任务自身（当前正在运行的任务）
2、空闲任务会负责释放被删除任务中由系统分配的内存，但是由用户在任务删除前申请的内存， 则需要由用户在任务被删除前提前释放，否则将导致内存泄露

## Slide 26
删除任务流程
1、使用删除任务函数，需将宏INCLUDE_vTaskDelete 配置为 1
2、将被删除任务，移除所在列表
3、判断所需要删除的任务
4、更新下个任务的阻塞时间
1、获取所要删除任务的控制块
通过传入的任务句柄，判断所需要删除哪个任务，NULL代表删除自身
将该任务在所在列表中移除，包括：就绪、阻塞、挂起、事件等列表
删除任务自身，需先添加到等待删除列表，内存释放将在空闲任务执行
删除其他任务，释放内存，任务数量--
更新下一个任务的阻塞超时时间，以防被删除的任务就是下一个阻塞超时的任务
2、入口参数输入需要删除的任务句柄（NULL代表删除本身）
用起来只要这两步
内部实现过程

## Slide 27
任务创建和删除（动态方法）
xTaskCreate( ) 和 vTaskDelete( ) 的使用
设计四个任务：start_task、task1、task2、task3
start_task
task1
task2
四个任务的功能如下：
用来创建其他的三个任务
实现LED0每500ms闪烁一次
实现LED1每500ms闪烁一次
task3
判断按键KEY0是否按下，按下则删掉task1

## Slide 28
任务创建和删除（动态方法）
pxReadyTasksLists[31]
pxReadyTasksLists[30]
pxReadyTasksLists[1]
pxReadyTasksLists[29]
pxReadyTasksLists[0]
… …
bit31
bit30
bit29
… …
bit1
bit0
就绪列表的初始化

## Slide 29
任务创建和删除（静态方法）
学会 xTaskCreateStatic( ) 和 vTaskDelete( ) 的使用
设计四个任务：start_task、task1、task2、task3
start_task
task1
task2
四个任务的功能如下：
用来创建其他的三个任务
实现LED0每500ms闪烁一次
实现LED1每500ms闪烁一次
task3
判断按键KEY0是否按下，按下则删掉task1

## Slide 30
任务挂起函数内部实现
2、移除所在列表
1、获取所要挂起任务的控制块
4、判断任务调度器是否运行
3、插入挂起任务列表
通过传入的任务句柄，判断所需要挂起哪个任务，NULL代表挂起自身
将要挂起的任务从相应的状态列表和事件列表中移除（就绪或阻塞列表）
将待挂起任务的任务状态列表向插入到挂起态任务列表末尾
在运行，更新下一次阻塞时间，防止被挂起任务为下一次阻塞超时任务
5、判断待挂起任务是否为当前任务
如果挂起的是任务自身，且调度器正在运行，需要进行一次任务切换
调度器没有运行，判断挂起任务数是否等于任务总数，是：当前控制块赋值为NULL，否：寻找下一个最高优先级任务

## Slide 31
任务恢复函数内部实现
2、判断任务是否在挂起列表中
1、恢复任务不能是正在运行任务
3、判断恢复任务优先级
是：就会将该任务在挂起列表中移除， 将该任务添加到就绪列表中
判断恢复的任务优先级是否大于当前正在运行的 是的话执行任务切换

## Slide 32
最高优先级 (Highest Priority - 时间关键/实时响应)：
优先级数值： 通常是配置允许的最高值 (例如 configMAX_PRIORITIES - 1)。
功能角色：
  硬实时任务： 对截止时间有严格要求，错过会导致系统失败的任务（如电机控制、安全关键状态监测）。
  中断延迟任务 (Deferred Interrupt Processing)： 由中断服务程序 (ISR) 唤醒，用于处理耗时较长或需要调用非 ISR 安全 API 的中断后续工作。它们必须能抢占几乎所有其他任务，以确保快速响应中断事件。
  系统关键任务： 如某些通信协议栈的实时处理层、高优先级事件分发任务。
特点： 数量通常很少。一旦就绪，会立即抢占所有低优先级任务运行。执行时间应尽可能短。
高/中高优先级 (High/Medium-High Priority - 重要功能/及时响应)：
优先级数值： 介于最高优先级和普通优先级之间，数值相对较高。
功能角色：
  软实时任务： 有响应时间要求，但偶尔错过截止时间不会导致灾难性后果的任务（如用户界面刷新、非关键传感器数据处理、中等速度的通信协议处理）。
  重要的业务流程任务： 执行系统核心功能链中较关键环节的任务。
  事件驱动任务： 等待高优先级事件（如按键、重要消息）并需要较快响应的任务。
特点： 数量适中。能及时响应事件，抢占低优先级任务，但会被最高优先级任务抢占。执行时间需合理控制。
普通/中优先级 (Medium/Normal Priority - 常规业务逻辑)：
优先级数值： 在配置的优先级范围中间区域。
  功能角色：
  主要的应用程序逻辑： 执行系统大部分常规业务处理的任务。
  后台计算/处理： 不需要严格实时性，但需要持续运行的任务。
  较低速的通信处理。
特点： 通常是系统中数量最多的任务。按照调度策略（通常是时间片轮转）共享 CPU 时间。会被更高优先级的任务抢占。

## Slide 33
低优先级 (Low Priority - 非实时/后台任务)：
优先级数值： 数值较低（接近 0，但通常高于空闲任务）。
功能角色：
  非实时后台任务： 如数据记录（非实时）、统计信息计算、非关键的定期自检。
  低优先级事件处理： 处理不紧急的事件或消息。
特点： 只有在没有更高优先级任务就绪时才能运行。执行时间可以较长，对实时性要求很低。
空闲优先级 (Idle Priority)：
优先级数值： 固定为 0。这是系统中最低的优先级。
功能角色：
空闲任务 (Idle Task)： FreeRTOS 内核自动创建的一个特殊任务。当且仅当没有其他任务处于就绪状态 (Ready) 时，它才会运行。
关键作用：
  执行后台清理： 例如，回收被删除任务的内存（如果启用了 configUSE_IDLE_HOOK 或 configUSE_TICKLESS_IDLE）。
  实现低功耗 (Tickless Idle)： 在空闲任务中，系统可以进入低功耗睡眠模式（如果配置了 Tickless Idle）。
  运行用户钩子函数 (Idle Hook)： 开发者可以注册一个函数 (vApplicationIdleHook)，在空闲任务中执行自定义的低优先级后台操作（必须非常短，且不能阻塞！）。
特点： 优先级最低，不可改变。开发者不应手动创建优先级为 0 的任务，以免干扰空闲任务的运行。

## Slide 34
任务调度简介
FreeRTOS 一共支持三种任务调度方式：
抢占式调度
协程式调度
时间片调度
主要是针对优先级不同的任务，每个任务都有一个优先级，优先级高的任务可以抢占优先级低的任务。
主要针对优先级相同的任务，当多个任务的优先级相同时， 任务调度器会在每一次系统时钟节拍到的时候切换任务。
调度器就是使用相关的调度算法来决定当前需要执行的哪个任务
当前执行任务将会一直运行，同时高优先级的任务不会抢占低优先级任务
FreeRTOS现在虽然还支持，但是官方已经表示不再更新协程式调度

## Slide 35
抢占式调度
优先级
时间
Task1
Task2
Task3
Task2
Task3
1
2
3
2、Task1、Task2、Task3的优先级分别为1、2、3；在FreeRTOS中任务设置的数值越大，优先级越高，所以TASK3的优先级最高。
运行条件：
1、创建三个任务：Task1、Task2、Task3
抢占
抢占
阻塞
运行过程如下：
1、首先Task1在运行中，在这个过程中Task2就绪了，在抢占式调度器的作用下Task2会抢占Task1的运行
2、Task2运行过程中，Task3就绪了，在抢占式调度器的作用下Task3会抢占Task2的运行
3、Task3运行过程中，Task3阻塞了（系统延时或等待信号量等），此时就绪态中，优先级最高的任务Task2执行
4、Task3阻塞解除了（延时到了或者接收到信号量），此时Task3恢复到就绪态中，抢占TasK2的运行
总结：
2、高优先级任务不停止，低优先级任务无法执行
1、高优先级任务，优先执行
3、被抢占的任务将会进入就绪态

## Slide 36
时间片调度
优先级
时间
Task1
Task2
Task3
Task1
Task2
1个时间片
2、Task1、Task2、Task3的优先级均为1；即3个任务同等优先级
运行条件：
1、创建三个任务：Task1、Task2、Task3
1
阻塞
运行过程如下：
1、首先Task1运行完一个时间片后，切换至Task2运行
2、Task2运行完一个时间片后，切换至Task3运行
3、Task3运行过程中（还不到一个时间片），Task3阻塞了（系统延时或等待信号量等），此时直接切换到下一个任务Task1
4、Task1运行完一个时间片后，切换至Task2运行
同等优先级任务轮流地享有相同的 CPU 时间(可设置)， 叫时间片，在FreeRTOS中，一个时间片就等于SysTick 中断周期
3、注意没有用完的时间片不会再使用，下次任务Task3得到执行
还是按照一个时间片的时钟节拍运行
2、一个时间片大小，取决为滴答定时器中断周期
1、同等优先级任务，轮流执行；时间片流转

## Slide 37
任务状态
FreeRTOS中任务共存在4种状态：
1、运行态
2、就绪态
3、阻塞态
4、挂起态
正在执行的任务，该任务就处于运行态，注意在STM32中，同一时间仅一个任务处于运行态
如果该任务已经能够被执行，但当前还未被执行，那么该任务处于就绪态
如果一个任务因延时或等待外部事件发生，那么这个任务就处于阻塞态
类似暂停，调用函数 vTaskSuspend() 进入挂起态，需要调用解挂函数vTaskResume()
才可以进入就绪态

## Slide 38
任务状态
四种任务状态之间的转换图：
总结：
1、仅就绪态可转变成运行态
2、其他状态的任务想运行，必须先转变成就绪态

## Slide 39
任务状态
FreeRTOS中无非就四种状态，运行态，就绪态、阻塞态、挂起态
就绪列表
阻塞列表
挂起列表
pxReadyTasksLists[x]，其中x代表任务优先级数值
pxDelayedTaskList
xSuspendedTaskList
这四种状态中，除了运行态，其他三种任务状态的任务都有其对应的任务状态列表
pxReadyTasksLists[31]
pxReadyTasksLists[30]
pxReadyTasksLists[1]
pxReadyTasksLists[29]
pxReadyTasksLists[0]
… …
bit31
bit30
bit29
… …
bit1
bit0
32位的变量，当某个位，置一时，代表所对应的优先级就绪列表有任务存在

## Slide 40
任务状态
就绪列表
阻塞列表
挂起列表
pxReadyTasksLists[x]
pxDelayedTaskList
xSuspendedTaskList
假设，创建三个任务分别是：task1、task2、task3，优先级分别是：1、2、3
task1
task2
task3
pxReadyTasksLists[3]
pxReadyTasksLists[2]
pxReadyTasksLists[1]
调度器总是在所有处于就绪列表的任务中，选择具有最高优先级的任务来执行
如果task1、task2、task3，优先级均为1呢？
相同优先级的任务会连接在同一个就绪列表上

## Slide 41
任务是怎么调度的？

## Slide 42: 时间管理

## Slide 43
RTOS 基本概念
时间管理
系统时基（tick）与时间片
vTaskDelay / vTaskDelayUntil
定时器（软件定时器、硬件定时器）
延时的精度与功耗影响

## Slide 44: 任务间通信与同步

## Slide 45
RTOS 基本概念
任务间通信与同步

## Slide 46: 内存管理

## Slide 47
RTOS 基本概念
内存管理
FreeRTOS 提供的内存管理方案（heap_1 ~ heap_5）
任务栈大小估算
栈溢出检测
动态分配 vs 静态分配
内存碎片与泄漏问题

## Slide 48: 中断管理

## Slide 49
RTOS 基本概念
中断管理

## Slide 50: 钩子函数

## Slide 51
RTOS 基本概念
钩子函数